## Slide 1: Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projesi Sunumu
Makine Öğrenmesi ve Grafik Tabanlı Yöntemlerle Uçuş Rotalarında Yakıt Optimizasyonu
Hazırlayan : Burak BEYAZIT
Danışman : Dr. Eyüp Emre ÜLKÜ

## Slide 2
Günümüz havacılık sektörü, hızla artan hava trafiğiyle birlikte çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik verimlilik ve toplumsal sorumluluk gibi çok boyutlu zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların başında ise uçuşlarda kullanılan yakıt miktarının azaltılması gelmektedir. Havacılık sektörü, sera gazı emisyonlarının yaklaşık %2-3’ünü oluşturmaktadır.
Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde ise, yakıt giderleri havayolu şirketlerinin toplam operasyonel maliyetlerinin %25 ila %35’ini oluşturmaktadır. Artan yakıt fiyatları ve sıklaşan çevre düzenlemeleri, şirketleri daha verimli ve sürdürülebilir operasyonel stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında 185.000 benzersiz uçuş ve 6500000 satır eşleşmiş koordinat verisi üzerinden makine öğrenmesi algoritmaları ve grafik teorisi tabanlı algoritmalar ile uçuş mesafesi bazlı optimizasyon yapılmıştır.

## Slide 3: Veri Toplama ve Ön Hazırlık Süreci
Avrupa havacılığını desteklemeyi amaçlayan pan-Avrupa sivil-askeri bir kuruluş olan EuroControl tarafından 2021- 2024 yıllarındaki bütün uçuş verileri elde edilmiştir.
Projede planlanan uçuşların koordinat bilgilerini, gerçekleşen uçuşların koordinat bilgilerini, uçuşun genel bilgilerini içeren veri kümeleri kullanılmıştır.
Veri ön hazırlık sürecinde eksik veri imputasyonu, aykırı değer temizliği, hava durumu verilerin eklenmesi süreçleri sağlanmıştır.

## Slide 4: Uçuş Operasyon ve Lokasyon Verileri
Veri Türü | Değişken | Açıklama
Uçuş Konum Verileri | ECTRL ID | Her uçuş için benzersiz tanımlayıcı
Uçuş Konum Verileri | Sequence Number | Zamansal olarak sıralı veri numarası
Uçuş Konum Verileri | Time Over | Belirli konum noktalarının geçilme zamanı
Uçuş Konum Verileri | Flight Level | Uçuş irtifası (FL), 0: kalkış/iniş olabilir
Uçuş Konum Verileri | Latitude | Uçuş sırasında ölçülen enlem
Uçuş Konum Verileri | Longitude | Uçuş sırasında ölçülen boylam
Uçuş Operasyon Verileri | ADEP / ADES | Kalkış ve varış havalimanı kodları
Uçuş Operasyon Verileri | ADEP / ADES Koordinatları | Havalimanlarının coğrafi koordinatları
Uçuş Operasyon Verileri | FILED / ACTUAL Off Block Time | Planlanan kalkış / gerçekleşen kalkış saati
Uçuş Operasyon Verileri | FILED / ACTUAL Arrival Time | Planlanan varış / gerçekleşen varış saati
Uçuş Operasyon Verileri | AC Type / Operator / Registration | Uçak tipi, operatör ve kayıt bilgileri
Uçuş Operasyon Verileri | ICAO Flight Type | Uçuş türü (ör. charter, cargo, business)
Uçuş Operasyon Verileri | Market Segment | STATFOR pazar segment bilgisi
Uçuş Operasyon Verileri | Requested FL / Distance Flown | Talep edilen uçuş seviyesi / mesafe (nm)

## Slide 5: Hava Durumu Verileri
Değişken Adı | Birim | Açıklama | Modeldeki Rolü
Sıcaklık | °C | Havanın anlık sıcaklığı | Hava yoğunluğu ve motor verimliliği açısından kritik
Çiy Noktası Sıcaklığı | °C | Su buharının yoğunlaşmaya başladığı sıcaklık | Nem oranını temsil eder; atmosfer stabilitesini etkiler
U Bileşeni (Rüzgâr - Doğu-Batı) | m/s | Yatay düzlemde doğu-batı yönlü rüzgâr bileşeni | Sapma ve hız kazancı/kaybı etkisi
V Bileşeni (Rüzgâr - Kuzey-Güney) | m/s | Yatay düzlemde kuzey-güney yönlü rüzgâr bileşeni | Uçağın rotadaki ivmelenme/direnç dengesi
Deniz Seviyesi Basıncı | hPa | Yüzeye indirgenmiş atmosfer basıncı | Genel hava durumu koşulları göstergesi
Yüzey Basıncı | hPa | Yerel yükseklik seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı | Yerel hava yoğunluğu hesaplamalarında kullanılır
Bulut Tabanı Yüksekliği | m | Alçak bulutların yerden yüksekliği | Görüş mesafesi ve türbülans değerlendirmeleri
Düşük Seviye Bulutluluk | 0–1 (oran) | Alt troposferdeki bulut örtüsünün yüzdesel yoğunluğu | Görsel navigasyon güvenliği ve türbülans etkisi
Toplam Bulutluluk | 0–1 (oran) | Tüm atmosfer katmanlarındaki toplam bulut yoğunluğu | Genel hava kapanıklığı – atmosferik direnç

## Slide 6: Uçuş Rotaları Nasıl Belirlenir
1- Tüm havayolları tarafından ortak kullanılan FPS(Flight Planning System)’a uçuş hakkındaki tüm bilgiler girilir ve rota elde edilir.
2- Rota pilota ulaştırılır ve pilotun onayına sunulur. Eğer pilot onaylamazsa uçuş gerçekleşmez.
3- Pilot tarafından rota onaylandıktan sonra uçuş operasyon ekibi uçuşu onaylar ve uçuş gerçekleşir.

## Slide 7: Proje Kapsamında Yapılanlar
1- Tahminleme
Uçağın sapma miktarını tahmin ederek uçağa yüklenecek yakıt miktarını optimize etmek ve sapma noktalarını belirleyip pilotu önceden bilgilendirmek.
2- Mesafe Optimizasyon
Gerçekleşen uçuşdaki noktalara 0.05 derecelik (5 km yaklaşık) aday noktalar üretip o noktalar üzerinden en kısa rotayı bulmak.

## Slide 8: Kullanılılan Modeller ve Başarı Metrikleri
1- Makine Öğrenmesi Yöntemleri
LightGBM
XGBoost
Random Forest
Extra Trees
Gradient Boosting
2- Derin Öğrenme Yöntemleri
GCN
LSTM
3- Grafik Teorisi Tabanlı Optimizasyon Algoritmaları
Dijkstra - A*
Metrik | Açıklama
MAE(Mean Absolute Error) | Tahmin edilen sapma ile gerçek sapma arasındaki mutlak farkların ortalaması. Düşük MAE, modelin hatalarının mutlak değerde küçük olduğunu gösterir.
RMSE(Root Mean Squared Error) | Hataların karelerinin ortalamasının karekökü. Hataları büyüklüğe göre cezalandırır; büyük sapmaları vurgular.
R²(R-Squared) | Modelin hedef değişkendeki toplam varyansın ne kadarını açıkladığını gösterir. 1’e yakın değer, modelin veriyi iyi yakaladığını işaret eder.

## Slide 9: Tahminleme Sonuçları
Model | MAE (metre) | RMSE (metre) | R²
RandomForest | 7,417.78 | 35,140.43 | 0.71
ExtraTrees | 7,234.49 | 31,008.04 | 0.77
GradientBoosting | 14,201.47 | 63,667.64 | 0.03
XGBoost | 12,384.40 | 31,004.51 | 0.77
LightGBM | 13,014.80 | 36,700.19 | 0.68
Derin Öğrenme Algoritmaları (GCN, LSTM) Ara Rapor 2 aşamasında test edilmiştir. Başarısız performans gösterdiği için proje kapsamına dahil edilmemiştir.
ExtraTrees modeli, en düşük MAE (7 234,49 m) ve en düşük RMSE (31 008,04 m) değerleriyle sapma tahmininde en tutarlı sonuçları vermektedir.
XGBoost, R² değeri açısından ExtraTrees ile eşit performans (0,77) sunsa da, hata metriklerinde ExtraTrees’in gerisinde kalmaktadır.
GradientBoosting modeli ise hem yüksek MAE/RMSE değerleri hem de düşük R² (0,03) ile diğer modellere kıyasla belirgin şekilde zayıf kalmıştır.

## Slide 10: Optimizasyon Sonuçları
Optimizasyon hava durumu bilgilerini hem dahil edilip hem dahil edilmeyecek şekilde 2 farklı yöntem denenerek yapılmıştır.
Eğitim süresi açısından çok yüksek fark(100 uçuş – 9 saat fark) bulunup çıktı açısından önemsiz sayılacak fark bulunmaktadır.
Optimizasyon sonucu gerçekleşen rotalarda uçuşun mesafesine göre %1-17 arası iyileşme sağlanmıştır.
ECTRL ID | Gerçekleşen Mesafe(m) | Optimize Edilmiş Mesafe(m) | Başarı Yüzdesi | ADEP (Kalkış) | Lokasyon (ülke) | ADES (Varış) | Lokasyon (ülke) | Havayolu
252119478 | 556486.9 | 527918.6 | 5,133691 | EGSS | London Stansted, İngiltere | EGAA | Belfast, Kuzey İrlanda | Titan Airways
252119479 | 6398492 | 6181053 | 3,398281 | KBOS | Boston Logan, ABD | EDDM | Münih, Almanya | Lufthansa
252119481 | 5556307 | 5292121 | 4,754701 | CYQB | Québec City Jean Lesage, Kanada | LFPG | Paris Charles de Gaulle, Fransa | Air Transat
252119482 | 7811279 | 7626377 | 2,367109 | KDFW | Dallas/Fort Worth, ABD | EGLL | London Heathrow, İngiltere | British Airways
252119578 | 1008790 | 959089.9 | 4,926713 | LQTZ | Tuzla, Bosna-Hersek (genellikle askeri/sivil ortak) | EDDB | Berlin Brandenburg, Almanya | Wizz Air
252119579 | 1880385 | 1765858 | 6,090588 | LSZH | Zürich, İsviçre | LGMK | Kocaeli Cengiz Topel, Türkiye | Edelweiss Air
252119580 | 328191.7 | 280755.7 | 14,453741 | EDDV | Hannover, Almanya | EDDF | Frankfurt, Almanya | Lufthansa
252119581 | 2405049 | 2302640 | 4,258077 | EDDL | Düsseldorf, Almanya | LGIR | Girit I. Nikos Kazancakis, Yunanistan | Condor Flugdienst
252119582 | 9997222 | 9137607 | 0,998 | KSFO | San Francisco, ABD | EDDM | Münih, Almanya | Lufthansa

## Slide 11: Kazanımlar
Uçakların sapma değerini %77 doğrulukla tahmin edilmiştir.
Grafik teorisi tabanlı algoritmalar sayesinde rotadaki toplam mesafede %0,1-17 arasında kazanım sağlanmıştır.
Literatürdeki diğer çalışmalardan daha fazla özellik eklenerek ve gerçek veriler kullanılarak çalışma tamamlanmıştır.
Türkiye’de sivil havacılık rota optimizasyonu ve sapma tahminleme konusunda yapılan ilk ve tek çalışmadır.

## Slide 12: Gelecek Çalışmalar
Gelecekteki araştırmalarda uçuş süresine bağlı optimizasyon projeye dahil edilerek süre ve mesafe olarak kazanım sağlanması hedeflenmektedir.
Hava trafiği gibi önemli özellikler modele dahil edilerek doğruluk oranını arttırmak hedeflenmektedir.
Anlık hava durumu verisi ile geliştirilen model, uçuş boyunca pilota alternatif rota önerilerinde bulunması hedeflenmektedir.

## Slide 13
Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim…
Burak Beyazıt – beyaztburak@gmail.com bbeyazit@thy.com
Proje Github Linki - https://github.com/burakbeyazit/170119021-burak-beyazit-ucaklar-icin-rota-optimizasyonu